## Slide 1
Waarnemen met de LOFAR telescoop
Adriaan Renting Radio Observatorium ASTRON
Werkgroep Natuurkunde Didactiek 2016

## Slide 2
Geschiedenis
Dwingeloo/Leiden H1 Northern Sky survey

## Slide 3
Radio Kootwijk
1930s
Begin radio communicatie

## Slide 4
Ingenieurs PTT proberen om de oorsprong van storingen te vinden
Prof. Oort en
Van der Hulst
postuleren het bestaan van de HI waterstof lijn met de nieuwe Quantum Mechanica
1940s

## Slide 5
Eerste detectie HI met oude Duitse radar schotel

## Slide 6
Het begin van de Radioastronomie

## Slide 7
1953 Dwingeloo
Grootste ter wereld

## Slide 9
Dwingeloo 1 en 2

## Slide 10
Heden

## Slide 11: ASTRON
Onderzoek
Laboratorium
Westerbork
Radiotelescoop
Radio Observatorium
Research&Development
(Internationale) Samenwerking
  Joint Institute for VLBI in Europe
  IBM Dome project
  Square Kilometre Array
  NOVA
LOFAR
Radiotelescoop

## Slide 12: Introductie radiotelescopen
Radio straling bestaat uit golven net zoals licht met een frequentie van kHz, MHz of GHz

## Slide 13: Astronomie

## Slide 14: Radioastronomie
Voorbeelden van fysische verschijnselen
  atomaire (HI, 1420 MHz) en moleculaire lijnen
  synchrotron straling
  thermische (black body) straling, bijv. zon
Vereist het meten van intensiteit, polarisatie en richting van radiogolven
zwakke signalen: 1 Jy (Jansky) = 10-26 W m-2 Hz-1
Voorbeeld: Cyg A (8100 Jy @ 178 MHz) met WSRT (~3500 m2 ) in 10-MHz meting levert 2.8 x 10-12 W. Na 12 uur hebben we dan 1.2 x 10-7 J op gevangen.

## Slide 15: Radioastronomie
resolutie: ~λ/D
gevoeligheid: SNR = (S / 2kb) (Aeff/Tsys) (Bт)1/2
waarbij
S bronflux (1 Jy = 10-26 Wm-2Hz-1) kb Boltzmann constants (1.38 10-23 J/K) Aeff effectieve ontvangstoppervlakte (m2) Tsys systeem temperatuur (K)
B bandbreedte (Hz)
т integratietijd / meettijd (s)

## Slide 16: Enkele schotel

## Slide 17: Interferometrie

## Slide 21: Interferometrie
Grootte ontvangstoppervlak bepaalt gevoeligheid
Langste basislijn bepaalt resolutie
Informatie bepaalt door unieke basislijnen
deze vier antennes
leveren dezelfde informatie als deze zeven
maar hebben een lagere gevoeligheid

## Slide 22
The Westerbork
Synthesis RadioTelescope (WSRT)
14 Antennes
2.7 km lengte
0.3 – 8.7 Ghz
4096 frequency channels
Multifrequency
en mosaic

## Slide 25
LOFAR
The Low Frequency ARray

## Slide 26
Verschillende stations
  core: ~ 3 km, 24 stations 2 sets van 48 LBAs, 2x24 HBA-tegels
  NL remote: ~ 100 km, 16 stations 2 sets van 48 LBAs, 48 HBA-tegels
  INT: ~ 3700 km, 14 gepland, 12 gereed 96 LBAs, 96 HBA-tegels

## Slide 27: LOFAR
Low Band Antenna: 10 – 80 MHz
High Band Antenna: 120 – 240 MHz
totalen: 5376 LBAs, 50688 HBAs : 112128 dipolen
5 ns tijd resolutie
128,000 kanalen frequentie resolutie

## Slide 28: Koningin Beatrix opent LOFAR Zaterdag 12 juni 2010

## Slide 29: LOFAR HBA

## Slide 30
LOFAR LBA

## Slide 32
LOFAR Station
Kabinet

## Slide 33
LOFAR Station

## Slide 34
LOFAR Core

## Slide 35: LOFAR Natuur
Hoogtekaart

## Slide 36: Phased Array
invallende golf (signaal) komt op verschillende momenten aan
dit verschil wordt gecompenseerd (< 1 ns!)
de signalen worden opgeteld
resultaat: gewenst signaal wordt versterkt, andere signalen middelen uit

## Slide 37: Phased Array
Resultaten van een fase-meting met LOFAR prototype
links: faseverschillen tussen de antennes
rechts: variatie van de fase over het array

## Slide 38: Software Telescoop
In principe nemen we de hele hemel continue waar
Selectie van signaal op stations en centraal
Data reductie door middelen in tijd, frequentie of spatieel

## Slide 39: LOFAR introduction
Antennas
/Stations
Realtime system
Offline processing
Long Term
Archive
200 Gbit/s
2 Gbit/s
10 Tbit/s

## Slide 40: LOFAR introduction
Brede selectie van wetenschapsgebieden
Epoch of Reionization
Cosmologie
Galaxies, AGNs
Low frequency sky survey
Pulsars
Veranderlijke bronnen
Interstellair medium
Zon, Maan, Planeten
Cosmic Rays
Ionosfeer
Bliksem
Aardbevingen
Etc.

## Slide 41
Verder weg
is ook
terug in
de tijd

## Slide 42: Calibratie: Het scherpstellen
Problemen
  verschil in kabellengte
  verschil in versterkers
  variabele ionosfeer
  etc.
gevolg: calibratie nodig
  boven: beeld voor calibratie
  onder: beeld na calibratie

## Slide 44
EoR

## Slide 45
Zon

## Slide 46
Neutronen ster
  1.35 – 2.1 solar massa’s
  < 25 km diameter!
Draait snel rond
  ms-s
magnetische as
Straalt vanuit polen
  (zoals poollicht)
Pulsars

## Slide 49
Spectraal lijnen en bliksem

## Slide 50
Geofoons
Gas/Olie
Seismologie
Grond beweging
  Water management
Andere sensoren: Geofysyca

## Slide 51
Precisie Landbouw

## Slide 52: Waarom?
Wetenschap - Donkere Materie - In kaart brengen - Zon - Onbekende
Technologie - WiFi - Magnetron - High Performance Computing

## Slide 53
Buinen
Exloo
Centrale LOFAR gebied
Natuur ontwikkeling
Tussen Hondsrug en Achterste Diep

## Slide 54: Wetlands en oude rivier landschap

## Slide 55
De Toekomst

## Slide 56
Apertif: WSRT upgrade starting in 2014

## Slide 58
MATISSE: Interferometry in the VLTI

## Slide 59
SKA: Square Kilometre Array

## Slide 63: Bedankt voor uw aandacht