## Slide 1: Hoe meet je dat nou…...Draadloos!
Jo Zwegers, Edwin Morsink, Marco Rudolph, Pé Philipsen
Opleiding Technische Natuurkunde
Fontys Hogescholen, Eindhoven

## Slide 2: i
Wat komt er aan de orde:
1. Inleiding
* Doel
* Ontwikkelingen op gebied van draadloos meten
2. Connectivity (meetinstrumenten met deze mogelijkheid)
3. Meten m.b.v. Interfaces (Meetkaart / MyDaq
4. Meten m.b.v. controller (Arduino/wifi)
5. LORA netwerk
- Meten over grote afstanden met LoRaWan
6. Meten m.b.v. Smart Phones + apps
7. Slot (Discussie)

## Slide 3
Doel:
Beeld schetsen nieuwe ontwikkelingen Draadloos meten
Handvaten aanreiken voor HAVO/VWO studenten om te kunnen meten

## Slide 6
* Hogere snelheden voor Data transport
  4G: 0,3 Gbit/sec
  5G: 10 Gbit/sec
  6G: Terabits/sec
* Geen vertraging en betrouwbaar
(belangrijk voor Machine-machine communicatie: B.v. Auto’s onderling en bij Tele-operaties)
* Sensoren (klein, draadloos, intelligent en laag energieverbruik)

## Slide 7: Temperatuursensor haalt energie uit straling van draadloos netwerk.

## Slide 8: 2. Connectivity (meetinstrumenten met mogelijkheiden) 3. Meten m.b.v. Interfaces (Meetkaart / MyDaq)

## Slide 9: 3 Connectiviteit
Van mens als verbinding en verwerking, naar geautomatiseerde meetopstellingen.
Eerst verbindingen voor RS232 met beperkingen. Daarna alternatieven, zoals I2C bus en de RS485 voor gegevens overdracht.
Voor geautomatiseerde meetopstelling koos men vaak voor de GPIB-IEEE488 opstellingen.

## Slide 10: 3 Connectiviteit- vervolg
Rack systemen welke een interface naar de centrale verwerkingseenheid vormen.

## Slide 11: 3 Connectiviteit- vervolg
Een PCI interface kaart van NI; interface-kaart voor in de laptop; eenvoudige usb interface; de Mydaq interface; de MyRio controller met o.a. WIFI; de Arduino.

## Slide 12: 3 Connectiviteit- vervolg
Toegang tot de meetomgeving.

## Slide 13: 3 Connectiviteit- vervolg
Apparaten met “bussen”

## Slide 14: 3 Connectiviteit- vervolg
Software protocollen.

## Slide 15: 3 Connectiviteit-vervolg
Real time protocol

## Slide 16: 4 Meten m.b.v. Interfaces (Meetkaart / MyDaq)
De proef van Quincke, uitgevoerd zonder basis apparatuur.

## Slide 17: 4 Meten m.b.v. Interfaces- Vervolg.
Een zeer eenvoudig verkeerslicht schakeling in een opstelling

## Slide 18: 4. Meten m.b.v. controller (Arduino)

## Slide 19: Data acquisitie
€ 33,-
€ 24,-
€ 250,- +labview/multisim
www.elektor.nl

## Slide 20: Data acquisitie

## Slide 21: 4 Meten met Arduino
https://www.arduino.cc/

## Slide 22: 4 Meten met Arduino
ATMega 328 mcu
8-Bit 20 MHz
D0 – D13 (20mA)
A0 – A5
Power 3,3V 5,5V
20-40 mA max
6 pwm uitgangen

## Slide 23: 4 Meten met Arduino Datalogger
Arduino shields (Ebay.nl search ‘arduino’ : 16.627 aanbiedingen)
TFT scherm aflezing
Relais en digitale pins programmeerbaar
Data opslag (3CH Analoog) als tekst-file op sd card

## Slide 24: 4 Meten met Arduino
Arduino Sketch uploaden
Setup en Continue Loop (c-code)
Grotere progs. vertragen de loop
Programma draait autonoom op arduino board

## Slide 25: 4 Meten met Arduino
http://oscarromero-arduino.weebly.com/lessen.html

## Slide 26: 4 Meten met Arduino
http://www.makecourse.com/

## Slide 27: 4 Meten met arduino plx-daq
Simpel te gebruiken
Arduino kant en klaar te programmeren
Leerlingen werken gelijk in excel

## Slide 28: 4 Meten met de MyDAQ
16 bit 200 kS/s
Programma draait op pc
Sampling snelheid stabiel
Schoollicentie

## Slide 31: 4 Meten met een Audio Interface
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
UCA202
2 in/2 out USB geluidskaart
48 kHz 8 bit 2 ch converters
Samplerate onveranderbaar

## Slide 32: 5. LORA netwerk - Meten over grote afstanden met LoRaWan

## Slide 33: IoT & LoRaWan Marco Rudolph
IoT, het “Internet Der Dingen”
Draadloze verbindingen, wat hebben we zoal?
LoRaWan, The Things Network – TTN
Toepassingen
Hoe moet ik starten, wat heb ik nodig?
Links

## Slide 34: IoT het “Internet Der Dingen”

## Slide 35: Draadloze verbindingen

## Slide 36: LoRaWan
LoRa:
Wireless modulation tecnologie
Low bandwith, low battery usage
ISM bands: (license free - rules)
EU_863_870 – 7 kan.
Max power 14dBm
Internet verbinding
LoRaWan:
Communication protocol
Data rates 300bps 5.5kbps
Secure bi-directional communication
Localization

## Slide 37: LoRaWan, The Things Network – TTN

## Slide 38: LoRaWan, The Things Network - TTN

## Slide 39: LoRaWan, The Things Network - TTN

## Slide 40: Toepassingen
Laagdrempelige jonge technologie, open-source
Kleine datapakketjes, lage frequentie, over grote afstand
Laag energie gebruik, lange levensduur batterij
Geringe aanschaf/montage/onderhoud kosten
Localisatie mogelijk
…
    Niveau metingen (water, afvalcontainers)
    Luchtkwaliteit metingen
    Monitoren van dieren, tracking
    Smart Parking, smart City

## Slide 41: Hoe moet ik starten, wat heb ik nodig?
Account aanmaken,
  Info forum en Labs
  Regisratie van node of gateway
Gateway in de omgeving?
Zelfbouwen, meetups, workshops
Zie links

## Slide 42: Links
The Things Network:
https://www.kickstarter.com/projects/419277966/the-things-network
https://www.thethingsnetwork.org/map
Gateway metingen:
http://ttnmapper.org
LoRa crash course Thomas Telkamp:
https://www.youtube.com/watch?v=T3dGLqZrjIQ
Meetups:
LoRa netwerk groepen, Internet of things, hacker of maker bijeenkomsten zoals:
https://www.meetup.com/Eindhoven-Internet-of-Things/

## Slide 43: Nodes en gateway

## Slide 44: Don’t waste your airtime

## Slide 45: 6. Meten m.b.v. Smart Phones + apps

## Slide 46: Sensoren in een Mobiel

## Slide 47: Sensoren in mobiel Meet m.b.v. app
Versnellingssensor
Gyroscoop
Nabijheidssensor
RGB-Lichtsensor/ Proximity/
Gesture sensor
Luchtvochtigheid sensor
Druksensor/ Barometer
Geomagnetische sensor
Vingerafdruksensor
Hartslag sensor
Hall sensor
Microfoon
Gps
Versnelling
Hoeksnelheid, waterpas
Afstand
Omgevingslicht/kleur/afstand/
bewegingen
Rel. vochtigheid
Barometer, Luchtdruk, Stress niveau
Kompas, beweging (met versnellingsensor)
Scan van oppervlak
Luxmeter, hartslag
Geluid (Db’s, geluidsniveau)

## Slide 48
Decibel Ultra
EasyMeasure
Pocket Light meter
Gps Area Measure
Gezondheids apps:
Sleep Cycle, sleep bot, sleep time
Flixfit
Runtastic Heart Rate

## Slide 49: phyphox - Physical Phone Experiments

## Slide 50: Meten met Phyphox. Wat? Afhankelijk van de sensoren in je telefoon.

## Slide 51: Phyphox

## Slide 52: Sensor Sense

## Slide 53: X Y Z beweging

## Slide 54: 7. Slot (Discussie)

## Slide 55: i
Wat komt er aan de orde:
1. Inleiding
* Doel
* Ontwikkelingen op gebied van Draadloos meten
2. Connectivity (meetinstrumenten met deze mogelijkheid)
3. Meten m.b.v. Interfaces (Meetkaart / MyDaq
4. Meten m.b.v. controller (Arduino)
5. LORA netwerk
- Meten over grote afstanden met LoRaWan
6. Meten m.b.v. Smart Phones + apps
7. Slot (Discussie)