## Slide 1: Workshop Arduino
Freek Pols
cfjpols@gmail.com

## Slide 2
Technisch Ontwerpen
Technische automatisering
Profielwerkstuk
Practicum materiaal
Elektriciteit
Onderzoeken met meet- en regelsystemen

## Slide 3
€20,-
LCD 5
Arduino 10
Fotodiode 2
Breadboard 2
----------------------------------------------
€19,-

## Slide 4: De Arduino
Pinnen in of uit
usb
voeding
Analoog in
Spanning en 0 V
microcontroller

## Slide 5: Het breadboard
Kolom verbonden
Rij verbonden

## Slide 6: Het programma
compiling
upload
Seriele monitor
Com-poort aangeven

## Slide 7: Opdracht 1
Bouw de opstelling die je ziet in de tekening en
sluit de Arduino aan op de computer.
Open het programma en open het programma
blink via: file/examples/basics/blink.
Upload het programma.
Verander zelf het programma zodat de LED
sneller gaat knipperen.
Breid de schakeling uit met een volgend LEDje en laat ze omstebeurt
Knipperen
* Al klaar? Maak een verkeerslicht!

## Slide 8: PWM ~
Poort 3, 5, 6, 9, 10 en 11 zijn PWM poorten
PWM staat voor Pulse Width Modulation
Hiermee ‘regel’ je de spanning

## Slide 9: Opdracht 2
Open in sketch het script Fade.
Sluit de LED aan op de aangegeven PWM poort.
Verander de code zodat de LED sneller volledig
brandt en sneller uit is.
Waarom gebruiken we een analogWrite()?

## Slide 10: Opdracht 3
Maak de schakeling die hiernaast staat.
Open het script AnalogreadSerial en upload deze.
Open de seriele monitor ( ). Wat gebeurt er als je je vinger op de LDR legt?
Verander het script zodat je een nachtlamp hebt.
Kun je in combinatie met opdracht 2 ook een schemerlamp maken?

## Slide 11: Opdracht 4
Maak de schakeling die nodig is voor een RGB LED.
Leg uit dat voor elke poot een weerstand nodig is (0,25 W weerstand).
Mix de spanning over de verschillende kleuren. Op welke twee manieren kan dit?

## Slide 12: Workshop Arduino Boswell Beta
Uitgebreidere voorbeelden
Zelfwerkzaam
Direct toepasbaar in de les
Materiaal elektronisch beschikbaar